## Slide 1: 6158B host driver
SW MAC Team

## Slide 2: Outline
BLE世界
6158B驅動
  Arch.
  COMPILE OPTION
  Test Tool
  HCI OVER UART
  非性令測試指令
測試

## Slide 3: BLE世界
1.Host並非是指實體的MCU平台, 此處的Host是指軟件的上層
2.Host可以獨立於Controller放置在另一個MCU平台(Ex.6158B),也可與Controller放置在同一個MCU平台(Ex. WB02)
3.Host與Contrller間的介面稱為HCI
4.mesh處在＂Application Profil....”
5.WB02提供Host與Contrller的software stack
6.6158B僅在FW提供Contrller

## Slide 4: BLE世界-BlueZ

## Slide 5: BLE-BlueDroid
just need to offer a char device driver

## Slide 6: 6158B驅動-Arch.
user space
kernel space
Firmware
WIFI CHIP
(6158B)
ssv6x5x.ko
mac80211
BlueZ
SDIO
UART
Register to BlueZ(HCI_DEV)
Register to mac80211
Support:
BLE HCI CMD over SDIO (kernel drive註冊於BlueZ)
  BLE HCI CMD over UART(透過hciattach與BlueZ連結)
hciattach
(utility)

## Slide 7: 6158B驅動-Compile Option
CONFIG_BLE
  啟動BLE
CONFIG_BLE_HCI_BUS:
  “1”: BLE相關封包透過SDIO傳遞. Kernel driver會自動與BlueZ註冊
  “0”: BLE相關封包透過UART傳遞 . 需要透過hciattach與BlueZ連結。此模式下kernel driver不經手任何的BLE封包

## Slide 8: 6158B驅動-config(ssv6x5x-wifi.cfg)
與WIFI共用mac2
由於BlueZ的預設是FULL scan, 會倒置WIF無法運作. 我們可透過cfg在底層置換

## Slide 9: 6158B驅動-測試工具 (unbuntu utility)
hciconfig (類似iwconfig,確認ble device已經建立)

## Slide 10: 6158B驅動-測試工具 (unbuntu utility)
使用hcitool進行lescan

## Slide 11: 6158B驅動 - HCI_OVER_UART
  HW Setting – Use UART2(second high speed UART)
RX
TX
GND
BLE UART
DEBUG
UART

## Slide 12: 6158B驅動 - HCI_OVER_UART
UART Baud Rate:921600
hciattach –s 921600 /dev/ttyUSB0 any 921600 noflow nosleep
(uart device node number依平台而有不同)

## Slide 13: 6158B驅動

## Slide 14: 測試

## Slide 15: 測試
adv interval = 20ms
adv1
adv life time
adv2
scan interval
scan win = 30ms
1. WB02做為adv發送者. 模擬方向盤上的BLE TX
2. 6158B做為BLE RX週期性的接收
3. WB02會打出adv1, adv2, adv3 ..... adv50. 我們要確認6158B是否有把adv 1～50都接收下來.且這段時間的WIFI吞吐是達標得

## Slide 16: 測試

## Slide 17: 測試
softap mode TCP TX + BLE scan overnight test

## Slide 18: 測試
透過verification tool確認firmware可以透過uart接收BLE HCI CMD, 並進行scanning

## Slide 19: Thanks